##### Frühwarnsysteme für Fluten

Funktionierende Hochwasservorhersagesysteme sind eine wichtige Voraussetzung für den Schutz der Bevölkerung vor Hochwassergefahren und unterliegen daher der besonderen Verantwortung des Staates und der zuständigen Institutionen. Insbesondere in den größeren Flusseinzugsgebieten mit größeren Reaktionszeiten konnten sie in den letzten Jahren dank neuer Verfahren und Techniken ständig weiterentwickelt und vervollkommnet werden. Anzustreben sind darüber hinaus aber vor allem auch in kleinen Einzugsgebieten in den Oberläufen der Flüsse mit geringen Reaktionszeiten abgestimmte, integrierte Systeme aus Hochwasservorhersage, Hochwasserwarnung, Entscheidungsstützung, Information und Reaktion.

In der Tabelle sind die Komponenten und Faktoren aufgelistet, die für ein erfolgreiches integriertes Hochwasservorhersage-, Hochwassermelde- und Abwehrsystem – kurz Hochwasserfrühwarnsystem – beachtet werden und als Kette vom Monitoring bis zur Reaktion ineinandergreifen müssen.

Komponenten, Aktivitäten, Akteure und Faktoren eines Hochwasserfrühwarnsystems

|  | Aktivitäten | Akteure | Faktoren |
| --- | --- | --- | --- |
| Erfassen | Meteorologische Datenerfassung und Vorhersage Hydrologische und hydrometrische Datenerfassung | Meteorologischer Dienst Zentrale und regionale Wasserwirtschaftsbehörden | Automatische Daten-erfassung und Datenfern-übertragung Dichtes, einzugsgebiets-bezogenes Messnetz Wetterradar |
| Vorhersagen | Datensammlung und Interpretation Hochwassermodellierung Hochwasservorhersage Ausgabe von Warnungen | Hochwasservorhersage-zentren Zentrale und regionale Wasserwirtschaftsbehörden | Operationelles Hochwasser-vorhersagesystem mit N-A-Modell und Flusslaufmodell Gute innerstaatliche und grenzüberschreitende Informationsübermittlung |
| Warnen | Empfangen von Vorhersagen und Warnungen Interpretation und Entscheidungsfindung Weitergabe von Warnungen Informationsbereitstellung Zusammenarbeit der Akteure und der Medien | Regionale und lokale Entscheidungsträger Hochwasserkomitees und Katastrophenabwehr Zivilschutz (Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr, usw.) Medien | Klare Zuständigkeiten 24 h – Bereitschaft Schnelle und effiziente Kommunikation Langer Vorhersagezeitraum, geringe Fehlwarnungen, gezielte Vorhersagedaten Gute innerstaatliche und grenzüberschreitende Zusammenarbeit |

| Reagieren | Koordination von Maßnahmen und Beteiligten Information der Öffentlichkeit | Hochwasserkomitees und Katastrophenabwehr Lokale Behörden Zivilschutz | Gute Informationssysteme für die Öffentlichkeit mit Rückkopplung |
| --- | --- | --- | --- |
| Verhalten | Minderung der Schadensrisiken durch vorbeugende Maßnahmen, Hochwasserabwehr und Evakuierungen | Gewässernutzer Betriebe, Industrie in überschwemmungs-gefährdeten Bereichen Gefährdete Bevölkerung | Reaktion auf Informationen und Warnungen Verfügbarkeit von Hilfe Bewusstsein für die Situation Hochwassererfahrung |

Quelle: verändert nach Parker et al. (1994)

Wie nach dem „Oderhochwasser 1997“ ausführlich analysiert (Grünewald u. a. 2001), werden die einzelnen Komponenten des Hochwasserfrühwarnsystems meist isoliert betrachtet. Das Gesamtsystem ist allerdings mehr als nur die Aneinanderreihung der einzelnen Komponenten.

Zwar sollte jede Komponente für sich möglichst dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen, von entscheidender Bedeutung ist aber das Zusammenspiel derselben. Oftmals wird einseitig in die Entwicklung von Hochwasservorhersagesystemen investiert, ohne die ausreichende Verbreitung der Warnungen und Vorhersagen oder deren Umsetzung in Handlungen zu berücksichtigen. Die Augusthochwasser 2002 in den Teileinzugsgebieten der Elbe machten die diesbezüglichen Defizite deutlich!

D. h. die Effektivität und der Nutzen der Hochwasservorhersage und Hochwasserwarnung muss im Zusammenhang mit den Entscheidungsträgern und der potenziell betroffenen Bevölkerung gesehen werden. Neben den naturwissenschaftlich-technischen Aspekten bezüglich der Hochwasservorhersage ist es von Bedeutung, wie die Vorhersagen in effektivster Weise verbreitet und von den betroffenen Akteuren verarbeitet werden und z. B. in die Entscheidungsfindungen und das Akteursverhalten einfließen.

Die Anforderungen, die an ein Hochwasserfrühwarnsystem gestellt werden, hängen neben den verfügbaren Ressourcen der finanzierenden Organisationen und dem Grad der Zusammenarbeit der beteiligten Behörden vor allem von den konkreten hydrologischen und hydrometeorologischen Gegebenheiten in den Einzugsgebieten und Flussläufen ab. Besondere Erfordernisse stellen sich bei grenzüberschreitenden Einzugsgebieten.

Literatur

Grünewald, U., Brodersen, C., Schümberg, S., Schmitt, A., Kaltofen, M. & E. Gassert, 2001: Zum Entwicklungsstand und zu den Anforderungen an ein grenzüberschreitendes operationelles Hochwassersystem im Einzugsgebiet der Oder. Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge e. V. (DKKV), DKKV-Schriften Heft 23. Bonn, 104 S., ISBN 3-933181-23-2, (Im Internet: http://www.dkkv.org/upload/ODER_DEU.PDF)

Parker et al. (1994): Real-time hazard management: flood forecasting, warning and response. In: Penning-Rowsell, E. C. & M. Fordham [Ed.] (1994): Floods across Europe. Hazard assessment, modelling and management. Middlesex University Press, London 1994: 135-166.